## Slide 1: Baumklettern/ Rigging
Ausbildungsunterlage FVL Intern
3. Auflage

## Slide 2: Ziele
Sichere und Ergonomische Arbeitsausführung
Möglichst Hohes Niveau, dem Wissensstand Angepasst
Funktionierende Kommunikation auf der Baustelle
Feetbackschlaufe auch vom Bodenpersonal
Offen für weitere Entwicklungen

## Slide 3: T. O. P.
Technik : Situation beurteilen, kein Schlechtes Gefühl, Bruchlasten immer ausreichend, Immer Klarheit.
Organisation : Vorbesichtigung, Witterung Beachten, Arbeitsplatz ist aufgeteilt und besprochen
Personal : Hoher Wissensstand, Untereinander Absprechen

## Slide 4: Arbeitsplatzorganisation
Abwurfzone : Rot, keine Personen, Maschinen etc.
Arbeitszone: Grün Arbeitsbereich für das Bodenpersonal
Wird vor Arbeitsbeginn Besprochen
Personen nur durch Absprache in der Abwurfzone

## Slide 5: Baumbeurteilung/ Risikoanalyse
Visuelle Baumkontrolle schon bei Auftragsbesichtigung (VTA)
Der Zustand des Baumes Ist das wichtigste für den Eingriff

## Slide 6: Baumbeurteilung/ Risikoanalyse
Baumhöhe: Seillänge
Reicht meine Kletterfähigkeit aus?
Fällung oder Pflege?
Leitungen im Baum (Strom)?
Umgebung; Dächer ect.

## Slide 7: Baumbeurteilung/ Risikoanalyse
Straße: Genügend, Richtiges Signalisationsmaterial?
Stammfuss: Pilzfruchtkörper, Mech. Verletzungen?
Efeu am Stammfuss und Kronenansatz?

## Slide 8: Baumbeurteilung/ Risikoanalyse
Dürrholz /Gebrochene Äste in der Krone?
Kronenansatz: Intakte Vergabelung?
Rettungsmaterial; Erste Hilfekoffer/ Gurtapotheke Dabei?
Witterung: hat es Ausweicharbeiten?

## Slide 9: Baumbeurteilung/ Risikoanalyse
Körperliche Verfassung ?
Bei Fällung: PSA/ Komunikationsmittel ( Funk) Vorhanden?
Ankerpunkt für Zustiegsseil?
Ist der 2. Kletterer fähig eine Personenrettung aus der Baumkrone auszuführen?

## Slide 10: Notfallblatt
Notrufnummer 144
Rega 1414
Feuerwehr 118
Polizei 117
Büro Chef
Adresse der Baustelle: Strasse und Ort

## Slide 11: Notfallblatt
Wer ?
Wo?
Wann?
Was?
Wie?
Wieviele?
Weiteres?, Warten ob die Notrufzentrale weitere Fragen hat

## Slide 12: Effizienz
Fliessender Arbeitsablauf
Hoher Wissensstand
Der Arbeitsablauf ist allen Beteiligten Klar
Professionalität
Z.B. Immer Fortlaufend Aufräumen
Reibungsloser Arbeitsablauf= Perfekte Arbeit

## Slide 13: Einstufung Fällung
Normale Fällung mit Keil oder Seilzug
Stückweise Fällung mit Abwerfen von Ast- und Stammteilen
Teilweises Abwerfen
Stückweise Fällung mit Abseilsystem
Fällung mit Kran

## Slide 14: Gefährdung
Chart: 
| Erschlagen des Bodenpersonals | Ausbrechen des Ankerpunktes | Materialversagen | Baumversagen
Häufigkeit | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1

## Slide 15: Gefährdung
Gefahrenquellen Finden und Beheben= Kontrolle
Was Bleibt ist das Risiko

## Slide 16: Sicherheit
Kraftspitzen unbedingt vermeiden
Immer 2. Kletterausrüstung auf Platz
Ab 3 m nie Ungesichert
Eingebautes Zustiegsseil ist von Vorteil ( Schnellste Rettung)
Regelmässige Materialkontrolle

## Slide 17: Unfall
Überforderte
Geringer Wissensstand
Ungenügende Ausrüstung
Keine Kommunikation
Missverständnisse
Immer Sicherheitsreserven ausnützen
Fahrlässiges Handeln

## Slide 18: Unfall

## Slide 19: Unfall

## Slide 20: Erfolg
Hoher Wissensstand
Richtige Ausrüstung
Ergonomischer Arbeitsablauf
Genügend Sicherheitsreserve

## Slide 21: Erfolg

## Slide 22: Was ist Baumpflege?

## Slide 23: Baumpflege
Kronenschnitt; zb. Lichtraumprofil
Baumschutz; zb. Wurzelvorhang
Gutachten; zb.nach Blitzschlag
Kronensicherung; zb. Auffangsicherung
Fällung; zb. Rigging
Klettertechnik zb. Materialkenntisse